Załącznik nr I do SIWZ

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę wraz z montażem wyposażenia bloku żywieniowego 
w Szkole Podstawowej w Rozprzy. I.271.1.7.2011

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane naczynia i przybory kuchenne (wskazane                      w pozycjach od 1 do 29) miały wymiary większe maksymalnie o ~ 2% niż podane w opisie. Rysunki zamieszczone poniżej stanowią jedynie wzorzec.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów (sprzętu i urządzeń gastronomicznych) zamiennych (równoważnych) innych niż przyjęte w SIWZ, dla których określono typ (znak), jednak o parametrach i jakości nie gorszych (równoważnych) od posiadanych przez sprzęt            i urządzenia zaproponowane przez zamawiającego.

Obowiązek udowodnienia, że sprzęt i urządzenia gastronomiczne są równoważne w stosunku        do zaproponowanych przez zamawiającego, spoczywa na wykonawcy. W takim przypadku wykonawca wraz z ofertą musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane wyroby           do użytkowania, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

| Lp. | Asortyment | Opis | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Garnek wysoki z pokrywką | Garnek wysoki z pokrywką (rys. nr 1). Garnek satynowy wykonany ze stali nierdzewnej posiadający wielowarstwowe dno kapsułkowe oraz wzmocnione uchwyty. Wymiary: Ø H V mm mm litry 450 450 71,6 | 1 |
|  | Garnek wysoki z pokrywką | Garnek wysoki z pokrywką (rys. nr 1). Garnek satynowy wykonany ze stali nierdzewnej posiadający wielowarstwowe dno kapsułowe oraz wzmocnione uchwyty. Wymiary: Ø H V mm mm litry 400 400 50,3 | 3 |
|  | Garnek wysoki z pokrywką | Garnek wysoki z pokrywką (rys. nr 1). Garnek satynowy wykonany ze stali nierdzewnej posiadający wielowarstwowe dno kapsułowe oraz wzmocnione uchwyty. Wymiary: Ø H V mm mm litry 360 360 36,6 | 4 |
|  | Garnek wysoki z pokrywką | Garnek wysoki z pokrywką (rys. nr 1). Garnek satynowy wykonany ze stali nierdzewnej posiadający wielowarstwowe dno kapsułowe oraz uchwyty. Wymiary: Ø H V mm mm litry 320 260 20,9 | 2 |
|  | Garnek niski z pokrywką | Garnek niski z pokrywką (rys. nr 2) Garnek satynowy wykonany ze stali nierdzewnej posiadający wielowarstwowe dno kapsułowe oraz uchwyty. Wymiary: Ø H V mm mm litry 280 130 8,0 | 2 |
|  | Garnek niski z pokrywką | Garnek niski z pokrywką (rys. nr 2) Garnek satynowy wykonany ze stali nierdzewnej posiadający wielowarstwowe dno kapsułowe oraz uchwyty. Wymiary: Ø H V mm mm litry 320 160 12,9 | 1 |
|  | Garnek średni z pokrywą | Garnek średni z pokrywą (rys. nr 3) Garnek satynowy wykonany ze stali nierdzewnej posiadający wielowarstwowe dno kapsułowe oraz uchwyty. Wymiary: Ø H V mm mm litry 160 95 1,9 | 3 |
|  | Rondel z pokrywką | Rondel z pokrywką (rys. nr 4) satynowy wykonany ze stali nierdzewnej posiadający wielowarstwowe dno kapsułkowe oraz uchwyt i pokrywkę. Wymiary: Ø H V mm mm litry 200 105 3,3 | 2 |
|  | Patelnia ze stali nierdzewnej | Patelnia (rys. nr 5) wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o grubych ścianach posiadająca nienagrzewający się uchwyt. Wykończenie satynowane. Wymiary: Ø H mm mm 360 65 | 1 |
|  | Patelnia ze stali nierdzewnej | Patelnia (rys. nr 5) wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o grubych ścianach posiadająca nienagrzewający się uchwyt. Wykończenie satynowane. Wymiary: Ø H mm mm 400 70 | 1 |
|  | Patelnia stalowa z powłoka teflonową | Patelnia stalowa z powłoką teflonową (rys. nr 6) Wymiary: Ø H mm mm 28 48 | 2 |
|  | Pojemnik na sztućce | Pojemnik na sztućce wykonany z tworzywa polietylenu (rys. nr 7) o wymiarach: 530x325 mm, wysokość 100 mm, kolor szary. | 3 |
|  | Dzbanek miarka | Dzbanek miarka (rys. nr 8) wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem oraz podziałką litrów o pojemności 2 litry | 1 |
|  | Miska 1 | Miska ze stali nierdzewnej, polerowana (rys. nr 9). Wymiary: Ø H V mm mm litry 360 100 5,5 | 2 |
|  | Miska 2 | Miska ze stali nierdzewnej, polerowana (rys. nr 9). Wymiary: Ø H V mm mm litry 400 110 8 | 2 |
|  | Miska 3 | Miska ze stali nierdzewnej, polerowana (rys. nr 9). Wymiary: Ø H V mm mm litry 500 130 14 | 2 |
|  | Miska 4 | Miska ze stali nierdzewnej, polerowana (rys. nr 9). Wymiary: Ø H V mm mm litry 600 160 27 | 1 |
|  | Miska 5 | Miska satynowa wykonana ze stali nierdzewnej z rantem (rys. nr 10). Wymiary: Ø H V mm mm litry 250 120 4,5 | 2 |
|  | Miska 6 | Miska satynowa wykonana ze stali nierdzewnej z rantem (rys. nr 10). Wymiary: Ø H V mm mm litry 300 140 7 | 2 |
|  | Wanna okrągła | Wanna okrągła wykonana ze stali nierdzewnej (rys. nr 11). Wymiary: Ø H V mm mm litry 500 220 32,5 | 2 |
|  | Deska do krojenia | Deska do krojenia (rys. nr 12) wykonana z polietylenu w kolorze: zielonym, brązowym, białym, niebieskim, żółtym i czerwonym (po jednej desce z każdego koloru). Wymiary: długość 600mm szerokość 450 mm grubość 20 mm | 6 |
|  | Stojak na deski | Stojak chromowany na 6 desek wymiary 300x270x270 (rys. nr 13) | 1 |
|  | Pojemnik na odpadki z podstawą na kółkach oraz pokrywą uchylną | Pojemnik na odpadki (rys. nr 14): kontener z podstawą na kółkach oraz pokrywą uchylną wykonany z szarego polietylenu odporny na otarcia i wgniecenia z wzmocnionymi brzegami i wbudowanymi uchwytami, podwójnie wzmocnione dno. Wymiary: Kontener: Ø H V mm mm litry 490 610 80 Pokrywa: Ø H mm mm 558 511 Podstawa na kółkach: Ø H Nośność mm mm kg 403 72 100 | 2 |
|  | Termometr lodówkowy | Termometr lodówkowy w obudowie ze stali nierdzewnej posiadający uchwyt umożliwiający zawieszenie. Temperatura: -40÷40°C | 3 |
|  | Wiadro bez pierścienia | Wiadro bez pierścienia (rys. nr 15) wykonane ze stali nierdzewnej z podziałką litrów oraz stalowym uchwytem. Wymiary: średnica górna 235 mm średnica dolna 157 mm wysokość 245 mm pojemność 7 litrów | 1 |
|  | Wiadro z pierścieniem i pokrywą | Wiadro z pierścieniem i pokrywą (rys. nr 16) wykonane ze stali nierdzewnej z podziałką litrów oraz stalowym uchwytem. Wymiary: średnica górna 295 mm średnica dolna 203 mm wysokość 270 mm pojemność 10 litrów | 1 |
|  | Chochla | Chochla (rys. nr 17) wykonana ze stali nierdzewnej w technologii monoblok bez spawów i zagięć. Zagięta końcówka uchwytu umożliwiająca powieszenie chochli na wieszaku. długość 460 mm średnica 140 mm pojemność 0,70 l | 1 |
|  | Ubijak do ziemniaków | Ubijak do ziemniaków (rys. nr 18) wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 800 mm. | 1 |
|  | Porcjoner do ryżu | Porcjoner do ryżu (rys. nr 19) i puree o gramaturze około 70g, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 250 mm. | 2 |
|  | Szafa przelotowa | Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej, drzwi suwane, spawana konstrukcja, wyposażona w przestawne półki, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Korpus i półki szafy wykonane z blachy o grubości 1 mm. Nogi wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm i wyposażone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm. Odległość między półkami 30cm. Wymiary szafy: szerokość 1200mm, głębokość 600mm, wysokość 1800mm (rys. nr 20) | 1 |
|  | Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania | Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania wykonana ze stali nierdzewnej do mycia talerzy sztućcy i szkła, długość cyklu 120 s, zużycie wody 2,5 l/cykl, 2 pary ramion myjąco-płuczących, dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego oraz kosze 500 × 500 mm, kosz do talerzy, kosz uniwersalny i kosz na sztućce, wysokość otworu wsadowego 320 mm. Wymiary: 565 x 625 x 825 mm. Moc: 3,4 kW Zasilanie: 230V | 1 |
|  | Piec konwencyjno – parowy | Piec konwekcyjno-parowy (rys. nr 22). Pojemność 7 GN 1/1 Odległość między półkami (mm) 67 Masa (kg) 76 Wymiary WxDxH (mm) 750x829x820 Moc znamionowa (kW) 8,2 Zasilanie (V) 400~3N | 1 |
|  | Podstawa do pieca | Podstawa otwarta do pieca konwencyjno – parowego (rys. nr 23). Wymiary: długość 748 mm szerokość 550 mm wysokość 850 mm | 1 |
|  | Ryflowana płyta aluminiowa pokryta teflonem | Ryflowana płyta aluminiowa pokryta teflonem do pieca konwekcyjnego (rys. nr 24) | 7 |
|  | Ruszt ze stali nierdzewnej do smażenia | Ruszt ze stali nierdzewnej (rys. nr 25) do pieca konwekcyjnego do smażenia bez tłuszczu frytek, ryb i warzyw. | 7 |
|  | Blacha emaliowana | Blacha uniwersalna, emaliowana do pieca konwekcyjnego (rys. nr 26) | 7 |
|  | Taboret elektryczny | Taboret elektryczny (rys. nr 27) wykonany ze stali nierdzewnej, płyta grzewcza ø 400 mm, przystosowany do dużych garnków 50 i 100 l W D H Moc U mm mm mm kW V 580 580 400 5,0 400 | 2 |
|  | Kuchnia elektryczna | Kuchnia elektryczna z okrągłymi 4 płytami i piekarnikiem elektrycznym (rys. nr 28). Okrągłe płyty o średnicy 180 mm z żaroodpornymi elementami grzewczymi ze stali nierdzewnej, temperatura płyt regulowana za pomocą 6-stopniowych pokręteł, 4 poziomy w piekarniku, termostat bezpieczeństwa Wymiary: WxDxH(kuchnia/piekarnik) mm 600x600x900 / 530x325 (GN 1/1) Moc (kuchnia/piekarnik) kW 8 / 3,0 Zasilanie V 400 - 415 3N ~ | 1 |
|  | Stół z basenem dwukomorowym z otworem pod rozdrabniacz | Stół z basenem dwukomorowym z otworem z prawej strony pod rozdrabniacz 1200×600×850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wysokość komory h=400 mm, komora basenu z zaokrąglonymi narożnikami (rys. nr 29) | 1 |
|  | Rozdrabniacz odpadków organicznych | Rozdrabniacz odpadków organicznych montowany do stołu z basenem dwukomorowym z otworem pod rozdrabniacz (rys. nr 30) Rozdrabniacz odpadków organicznych (młynek koloidalny) o mechanizmie rozdrabniającym wykonanym ze stali nierdzewnej, niepodatnej na korozję. Obudowa z tworzywa sztucznego. Posiadający element wyciszający oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem. średnica 210 mm wysokość 375 mm średnica otworu w zlewie 90 mm napięcie 230 V moc 0,75 kW | 1 |
|  | Wyłącznik pneumatyczny do rozdrabniacza odpadków | Wyłącznik pneumatyczny do rozdrabniacza odpadków organicznych (rys. nr 31) | 1 |
|  | Syfon do rozdrabniacza | Syfon zlewozmywakowy do montażu rozdrabniacza odpadków organicznych (rys. nr 32) | 1 |
|  | Mikser ręczny | Mikser ręczny (rys. nr 33) regulowana skokowo prędkość obrotowa, gumowana rączka, możliwość mycia w zmywarce ostrza roboczego Długość ramienia: 540 mm Obroty: 18 000 obr/min zasilanie: 230 V moc: 0,65 kW | 1 |
|  | Naświetlacz do jaj | Szufladowy naświetlacz do jaj (rys. nr 34) dezynfekujący jednorazowo minimum 30 sztuk jaj za pomocą lamp emitujących promieniowanie UV. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej. szerokość 360 mm głębokość 530 mm wysokość 245 mm moc 77 WAT napięcie 230 V | 1 |
|  | Lampa owadobójcza ze świetlówkami | Uniwersalna lampa owadobójcza do zwalczania owadów ze świetlówkami. Lampa o kompaktowej budowie, wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu i z możliwością zamocowania na ścianie wabiąca owady poprzez system świetlówek UV. (rys. nr 35). Lampa wraz z kompletem świetlówek. szerokość 650 mm głębokość 95 mm wysokość 320 mm napięcie 230 V moc 2x20 W zasięg działania 50m² | 1 |
|  | Pojemnik na sztućce do zmywarek | Pojemnik na sztućce do zmywarek (rys. nr 36) szerokość 430 mm głębokość 210 mm wysokość 150 mm | 1 |
|  | Kosz do szkła | Kosz do szkła (rys. nr 37) szerokość 500 mm głębokość 500 mm wysokość 104 mm | 2 |
|  | Kosz do talerzy | Kosz do talerzy (rys. nr 38) szerokość 500 mm głębokość 500 mm wysokość 87 mm | 2 |
|  | Kosz do sztućców | Kosz do sztućców (rys. nr 39) szerokość 500 mm głębokość 500 mm wysokość 87 mm | 2 |
|  | Stół przyścienny z rantem z tyłu blatu | Stół przyścienny bez półki o wymiarach szerokość 600 × długość 600 × wysokość 850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Tył blatu z rantem o wysokości 10 cm. Nogi stołu wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm i wyposażone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm (rys. nr 40) | 1 |
|  | Stół przyścienny z rantem z obu boków i tyłu blatu | Stół przyścienny bez półki 1000×600×850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Boki oraz tył blatu z rantem o wysokości 10 cm. Nogi stołu wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm i wyposażone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm (rys. nr 41) | 1 |
|  | Stół przyścienny z rantem z tyłu blatu | Stół przyścienny bez półki 850×600×850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Tył blatu z rantem o wysokości 10 cm. Nogi stołu wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm i wyposażone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm (rys. nr 42) | 1 |

Rysunki do opisu przedmiotu zamówienia

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Rysunek nr 6

Rysunek nr 7

Rysunek nr 8

Rysunek nr 9

Rysunek nr 10

Rysunek nr  11

Rysunek nr 12

Rysunek nr 13

Rysunek nr 14

Rysunek nr 15

Rysunek nr 16

Rysunek nr 17

Rysunek nr 18

Rysunek nr 19

Rysunek nr 20

Rysunek nr 21

Rysunek nr 22

Rysunek nr 23

Rysunek nr 24

Rysunek nr 25

Rysunek nr 26

Rysunek nr 27

Rysunek nr 28

Rysunek  nr 29

Rysunek nr 30

Rysunek nr 31

Rysunek nr 32

Rysunek nr 33

Rysunek nr 34

Rysunek nr 35

Rysunek nr 36

Rysunek nr 37

Rysunek nr 38

Rysunek nr 39

Rysunek nr 40

Rysunek nr 41

Rysunek nr 42