Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

Nr sprawy   I.271.1.12.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Tryb:

Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

ZATWIERDZAM

Rozprza, 22.11.2011r.

…………………..…………………….

miejscowość, data i podpis

Spis treści

ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres zamawiającego	3

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia	3

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia	3

ROZDZIAŁ IV. Opis części zamówienia	5

ROZDZIAŁ V. Zamówienia uzupełniające	5

ROZDZIAŁ VI. Oferty wariantowe	5

ROZDZIAŁ VII. Aukcja elektroniczna	5

ROZDZIAŁ VIII. Termin wykonania zamówienia	5

ROZDZIAŁ X. Oświadczenia lub dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych	7

ROZDZIAŁ XI. Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami	9

ROZDZIAŁ XII. Wymagania dotyczące wadium	9

ROZDZIAŁ XIII. Termin związania ofertą	10

ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu przygotowania ofert	10

ROZDZIAŁ XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	12

ROZDZIAŁ XVI. Opis sposobu obliczania ceny	13

ROZDZIAŁ XVII. Informacja dotycząca walut obcych	13

ROZDZIAŁ XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty	13

ROZDZIAŁ XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	14

ROZDZIAŁ XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	15

ROZDZIAŁ XXI. Istotne warunki umowy	15

ROZDZIAŁ XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania	16

ROZDZIAŁ XXIII. Podwykonawstwo	16

ROZDZIAŁ XXIV. Wykaz załączników do SIWZ	16

Załącznik nr 1	17

Załącznik nr 2	19

Załącznik nr 3	20

Załącznik nr 4	21

Załącznik nr 5	23

Załącznik nr 6	24

Załącznik nr 7	25

# ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Nazwa:		Gmina Rozprza

Adres: 	Al. 900 – lecia 3

97 – 340 Rozprza

Telefon: 	(0-44) 649-61-08

Telefaks: 	(0-44) 615-80-06

REGON: 	590648008

NIP:   			771-26-57-591

e-mail	zamowienia@rozprza.pl

# ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 cyt. ustawy).

# ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia

Uwaga: Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane na stronie internetowej zamawiającego www.bip.rozprza.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy” w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy stanowiący integralny załącznik.

Zakres prac obejmuje:

Etap  I:  opracowanie  dokumentacji projektowej:

- Opracowanie mapy d/c projektowych,

- Projektu budowlanego i projektu wykonawczego termomodernizacji budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej (branża budowlana, branża sanitarna (wentylacja) oraz branża elektryczna) -  4 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (oddzielnie dla każdej branży) po 2 egz.

- Przedmiary robót (oddzielnie dla każdej branży)   - 2 egz.

- Kosztorysy (oddzielnie dla każdej branży)            - 2 egz.

- Plan BIOZ – 2 egz.

Etap  II: Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów budowlano – wykonawczych i Specyfikacji  Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zakres robót obejmuje:

- Demontaż instalacji odgromowej oraz powtórny montaż nowej instalacji po wykonanej termomodernizacji.

- Demontaż parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich.

- Wykonanie uzupełnień i ubytków ścian zewnętrznych – zarówno tynku jak                                 i nadproży nad ostatnią kondygnacją budynku głównego oraz łącznika.

- Izolację pionową ścian fundamentowych z uwagi na  zawilgocenia ścian zewnętrznych na całości budynku (z pominięciem izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej ścian piwnicznych budynku, która to została wykonana przy remoncie węzła kuchennego).

- Opaskę z kostki betonowej wokół budynku z kostki betonowej gr. 6cm.

- Termomodernizację ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą gr. 12 cm, wykonanie tynku strukturalnego silikatowego gr. 2 mm (struktura tynku – baranek).

- Docieplenie dachu styropapą dwustronnie laminowaną gr. 12 cm  oraz ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej – papa nawierzchniowa gr. min. 4,9 mm.

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową zgodnie z wykazem.

- Montaż nowych parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich z uwagi na zmianę wielkości i kształtu obróbki.

- Wymianę orynnowania z uwagi na brak możliwości powtórnego montażu starych skorodowanych rynien oraz zmiany sposobu ich montażu.

- Udrożnienie kanałów wentylacyjnych oraz przebudowę systemu wentylacji sali gimnastycznej polegającą na udrożnieniu kanałów wentylacyjnych w budynku szkoły (przemurowaniu kominów wystających ponad dach) oraz zastosowanie  dodatkowych wentylatorów wyciągowych w sali gimnastycznej celem poprawienia efektywności wentylacji (wentylatory elektryczne powinny zapewnić minimum 2 wymiany powietrza na jedna godzinę – sala gimnastyczna).

- Ułożenie płytek na schodach zewnętrznych z płytek antypoślizgowych wraz z przygotowaniem podłoża.

Wspólny słownik zamówień publicznych:

71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane;

45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

45.32.00.00-6 - Roboty izolacyjne;

71.00.00.00-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;

45.33.00.00-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

45.31.00.00-3 - Roboty instalacji elektrycznej;

45.33.12.10-1 – Instalowanie wentylacji.

Uwaga

- Zakres niniejszej inwestycji określa program funkcjonalno-użytkowy.

- Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie.

- Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej.

- Dokumentacja winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1133 z późniejszymi zmianami),

- Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu                                i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1133),

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389).

- Roboty należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych obowiązującymi przy wykonywaniu robót, warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z projektem budowlanym 
i warunkami technicznymi.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220). Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem, między innymi, potrzeb i biologii ptaków i nietoperzy.  Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego regularnego występowania i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień. O wszystkich zauważonych, na terenie budowy, miejscach lęgowych i schronieniach należy natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres budowy prowadzić nadzór autorski projektowy,

- Po zakończeniu inwestycji Wykonawca wykona kompleksową dokumentację  powykonawczą (inwentaryzację wykonanych robót objętych opracowaniem), certyfikat energetyczny i inwentaryzację geodezyjną.

# ROZDZIAŁ IV. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# ROZDZIAŁ V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# ROZDZIAŁ VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# ROZDZIAŁ VII. Aukcja elektroniczna

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

# ROZDZIAŁ VIII. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

Etap I – opracowania dokumentacji projektowej do 15 lutego 2012 r.

Etap II – wykonanie robót budowlanych do 15 czerwca 2012 r.

Uwaga: termin realizacji etapu II może ulec zmianie. Warunki takiej zmiany zostały opisane 
w rozdziale XXI SIWZ.

ROZDZIAŁ IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadania wiedzy i doświadczenia;

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

- Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony
w przypadku, gdy wykonawca:

  - Wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację, co najmniej dwóch zadań odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. wykonał dwie roboty budowlane polegające na  termomodernizacji budynku - dociepleniu ścian zewnętrznych i dociepleniu stropodachu - o wartości każdej roboty budowlanej nie mniejszej niż  450.000,00 zł brutto wg załącznika nr 4;

  - Załączy referencje lub protokoły odbioru końcowego potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

  - Wykaże wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dokumentacji projektowo – budowlanej dla celów termomodernizacji obejmującej zakres  robót polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych i dociepleniu stropodachu  o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 16.000,00 zł brutto wg załącznika nr 4;

  - Załączy dokument potwierdzający, że usługa wyszczególniona w załączniku nr 4 została wykonana należycie.

- Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany 
za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży:

      - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoby muszą posiadać uprawnienia tj.:

- uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej do projektowania,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania,

- kierownik budowy (koordynator robót) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

      - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
wg załącznika nr 6.

- Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Warunek zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży:

      - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 600.000 zł brutto.

Ocena spełnienia przez wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
w oparciu o informacje zawarte w złożonych wraz z ofertą oświadczeniach lub dokumentach 
na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

Wykonawca, który przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Nie spełnienie choćby jednego z warunków wymaganych od wykonawców skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

# ROZDZIAŁ X. Oświadczenia lub dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty  muszą być złożone przez każdego z nich.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

      - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie II:

- pkt 2 - 4 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

      - Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) lit. a  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1)  lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają 
do oferty ustanowione pełnomocnictwo.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

# ROZDZIAŁ XI. Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami

    - W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem na nr (0-44) 615-80-06 lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@rozprza.pl z zastrzeżeniem, że każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

    - W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemuje się, 
iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez wykonawcę lub adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.

    - Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane 
na stronie internetowej zamawiającego www.bip. rozprza.pl

    - Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

    - W przypadku, gdy zostanie złożony do zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentów
a wykonawca napisze oświadczenie z tej czynności.

# ROZDZIAŁ XII. Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium

- Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (nie później niż do dnia składania ofert do godz. 10:00) do wniesienia wadium w wysokości 16.000,00 PLN.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

  - pieniądzu wpłaconym przelewem z rachunku bankowego wykonawcy na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział 
w Rozprzy nr  82 8973 0003 0010 0000 0286 0004. Uwaga:   na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony na termomodernizację  budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

  - Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu wpłaconym przelewem należy przekazać 
za pokwitowaniem do Urzędu Gminy, do pokoju nr 17, a do oferty załączyć kserokopię.

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (nie później niż do dnia składania ofert do godz. 10:00). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

# ROZDZIAŁ XIII. Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu przygotowania ofert

  - Oferta musi być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.

  - Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. UWAGA:  Za podpis osoby uprawnionej  uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.

  - Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.

  - Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych, jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Zmiana i wycofanie oferty:

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone 
w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.

  - Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

  - Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem, zawierającą następujące oznaczenie:

Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwa 
i adres wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi.

  - W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do…. 
do dnia … do godz….

  - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione 
są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

  - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

  - Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

KOMPLETNA OFERTA (Z ZAŁĄCZNIKAMI) MUSI ZAWIERAĆ:

- Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ;

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika 
nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do SIWZ;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zadań odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. wykonał dwie roboty budowlane polegające na  termomodernizacji budynku - dociepleniu ścian zewnętrznych i dociepleniu stropodachu - o wartości każdej roboty budowlanej nie mniejszej niż 450.000,00 zł brutto wg załącznika nr 4;

- Dokument potwierdzający, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone

- Wykaz wykonanej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dokumentacji projektowo – budowlanej termomodernizacji budynku obejmującej roboty polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych i dociepleniu stropodachu 
o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 16.000,00 zł brutto wg załącznika nr 4;

- Dokument potwierdzający, że usługa wyszczególniona w załączniku nr 4 została wykonana należycie.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoby muszą posiadać uprawnienia tj.:

- uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej do projektowania,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania,

- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 6.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 600.000 zł brutto.

- Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów wykazujących spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć także, (jeżeli dotyczy):

  - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

# ROZDZIAŁ XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Rozprzy

Al. 900-lecia 3  (pok. 13)

97-340 Rozprza

nie później niż do 07.12.2011 r. do godz. 10.00.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się                  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w  Rozprzy

Al. 900-lecia 3 (pok. 13)

97-340 Rozprza

w dniu 07.12.2011 r. o godz. 10.15.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.

# ROZDZIAŁ XVI. Opis sposobu obliczania ceny

- Podana w ofercie cena zamówienia musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Ceną ofertową jest łączna cena brutto za wykonanie całego zamówienia tj. cena za realizację etapu I tj.: opracowania dokumentacji projektowej oraz etapu II tj.: wykonanie robót budowlanych. Tak obliczona cena brutto, zamieszczona w formularzu oferty, będzie ceną oferty, którą zamawiający będzie brał pod uwagę podczas porównywania ofert.

- Cena ofertowa powinna być podana następująco:

    - Cena brutto (z VAT)

    - Stawka podatku od towarów i usług (VAT)

Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 0,01 zł (dwóch miejsc po przecinku).

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38.

Cenę należy podać z obowiązującym aktualnie podatkiem VAT.

- Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie zostaną odrzucone.

- Cena łączna brutto określona w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji zamówienia (czas trwania umowy).

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz podatku akcyzowego.

- Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenia dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania.

# ROZDZIAŁ XVII. Informacja dotycząca walut obcych

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

# ROZDZIAŁ XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty

- Do oceny ofert zakwalifikowanych, jako nieodrzucone zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

- Sposób oceny ofert – opis kryterium:

  - Cena – 100%

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

C min

C= --------------- x 100%  x 100

C b

gdzie:

C         - wartość punktowa danej oferty

C min   - oferowana najniższa cena

C b  - cena oferty badanej

- Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium (jest najtańsza).

- W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

# ROZDZIAŁ XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowie w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej www.bip.rozprza.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w termie  określonym w art. 94 ustawy p.z.p., nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji,

- przedłożenia opłaconej polisy potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę odpowiadającą wartości brutto złożonej oferty obejmującą cały okres wykonania umowy,

- przedłożenia umowy regulującej  zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (jeśli dotyczy),

- złożenia informacji o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  wraz decyzją potwierdzającą posiadanie przez te osoby wymaganych kwalifikacji,

- wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonana umowy,

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 93 ust 1 ustawie Praw zamówień publicznych.

# ROZDZIAŁ XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr  82 8973 0003 0010 0000 0286 0004. Uwaga: 
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Zabezpieczenie – przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy”

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu – odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, najpóźniej w dacie podpisania umowy. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu należy przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu;

- Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia uznania należytego wykonania umowy, tj. od odebrania ostatniej roboty w ramach umowy,

- 30% wartości zabezpieczenia pozostaje do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
i zwrócona będzie wykonawcy w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Ww. kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz należy je złożyć do Urzędu Gminy, do pokoju nr 16, najpóźniej w dacie podpisania umowy.

# ROZDZIAŁ XXI. Istotne warunki umowy

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonych 
do SIWZ istotnych postanowieniach umowy oraz w niniejszym rozdziale.

Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów istotnych postanowień umowy wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy p.z.p.

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków:

      - Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót (etap II zamówienia) ulegnie przedłużeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

      - Wstrzymanie  realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

      - Działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót.

      - Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji etapu II oraz terminy wynikające 
z harmonogramu. W przypadku nieotrzymania dofinansowania przedmiotowego zadania i konieczności realizacji całości zamówienia ze środków własnych termin zakończenia robót zostanie wydłużony maksymalnie do 20 listopada 2013 roku.

      - W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ppk c) zmianie ulegną zapisy  paragrafu 4 umowy. Rozliczenie etapu II będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej po protokolarnych odbiorach robót zgodnie z ustalonym harmonogramem.

      - Zamawiający przewiduje zmianę w paragrafie 5 umowy dopuszczając odbiory częściowe i odbiór końcowy etapu II.

      - Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

Fakty, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c) muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót.

      - Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia wskazanych w § 3 umowy, za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

- jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja.

      - Wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych,

      - Zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.),

      - Zmiany obowiązujących przepisów prawa,

      - Inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot zamówienia.

# ROZDZIAŁ XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

# ROZDZIAŁ XXIII. Podwykonawstwo

1.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi
w formularzu ofertowym.

2.	Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

# ROZDZIAŁ XXIV. Wykaz załączników do SIWZ

| Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr |  | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr |  | Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr |  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
|  |  | Doświadczenie zawodowe |
| Załącznik nr |  | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia |
| Załącznik nr |  | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia |
| Załącznik nr |  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające 
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

# Załącznik nr 1

##### FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.271.1.12.2011

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

- zamówienie(a) wykonam w terminie:

Etap I – opracowania dokumentacji projektowej do 15 lutego 2012 r.

Etap II – wykonanie robót budowlanych do 15 czerwca 2012 r.

- niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

- oświadczam(y), że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty zostanie wniesione przed podpisaniem umowy,

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,

- warunki płatności: przelew bankowy w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury,

- udzielam gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat począwszy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót,

- oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną cenę ryczałtową:

Cena łączna  ryczałtowa........................................zł brutto

w tym podatek VAT …. %

słownie złotych brutto ……...............................................................................................

na łączną cenę oferty składa się:

Etap I tj. opracowanie dokumentacji projektowej za cenę …………………………….. zł brutto

Etap II tj. wykonanie robót budowlanych za cenę ……………………..……………….. zł brutto

- nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej 
w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1 |  |  |  |

- następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

| l.p. | Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1 |  |

- Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach.

5. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Podpis (nazwisko i imię) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy lub parafka z imienną pieczątką | Pieczęć Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

(*) – niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.271.1.12.2011

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Podpis (nazwisko i imię) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy lub parafka z imienną pieczątką | Pieczęć Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.271.1.12.2011

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że przystępując do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Podpis (nazwisko i imię) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy lub parafka z imienną pieczątką | Pieczęć Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 4

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.271.1.12.2011

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 
co najmniej dwie roboty polegające na  termomodernizacji budynku - dociepleniu ścian zewnętrznych i dociepleniu stropodachu - o wartości każdej roboty budowlanej nie mniejszej niż  450.000,00 zł brutto

| Nazwa i adres zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Przedmiot zamówienia (rodzaj i opis) | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek miesiąc rok | koniec miesiąc rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączam(y) dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w ww. tabeli zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone (protokoły odbioru końcowego lub referencje).

Oświadczam(y), że

Wykonałem co najmniej jedną usługę (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo – budowlanej dla celów termomodernizacji obejmującej zakres  robót polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych i dociepleniu stropodachu - o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 16.000,00 zł brutto wg załącznika nr 4;

| Odbiorcy | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Przedmiot zamówienia | Daty wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek miesiąc rok | koniec miesiąc rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączam(y) dokument potwierdzający, że usługa wyszczególniona w tabeli została wykonana należycie.

3. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Podpis (nazwisko i imię) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy lub parafka z imienną pieczątką | Pieczęć Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 5

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.271.1.12.2011

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię | Rola w realizacji zamówienia | Wykształcenie | Kwalifikacje Rodzaj i nr uprawnień, data wydania | Doświadczenie | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami (pracownik własny/pracownik innego podmiotu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Uwaga: Należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów 
do załącznika należy dołączyć informację o podstawie do dysponowania tymi osobami 
w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Podpis (nazwisko i imię) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy lub parafka z imienną pieczątką | Pieczęć Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.271.1.12.2011

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.:

- uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej do projektowania,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania,

- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Podpis (nazwisko i imię) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy lub parafka z imienną pieczątką | Pieczęć Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU ODSTAW DO WYKLUCZENIA

W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2 USTAWY

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.271.1.12.2011

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Podpis (nazwisko i imię) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy lub parafka z imienną pieczątką | Pieczęć Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.

Cena oferowana przez wykonawcę zgodnie z zapisami rozdziału XVI SIWZ- opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.

# Text boxes

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

  - Rozprza

Oferta w: przetargu nieograniczonym

Na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy

Nie otwierać przed: 07.12.2011 r., godz. 10.15