Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

Nr sprawy   I.341-13/09

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

Budowa palcu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola w Rozprzy

CPV 45112723-9

CPV 71220000-6

CPV 37535200-9

Tryb:

Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Rozprza

/-/ Ryszard Witek

23.07.2009r.

Spis treści

ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres zamawiającego	3

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia	3

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia	3

ROZDZIAŁ IV. Opis części zamówienia	14

ROZDZIAŁ V. Zamówienia uzupełniające	14

ROZDZIAŁ VI. Oferty wariantowe	14

ROZDZIAŁ VII. Aukcja elektroniczna	14

ROZDZIAŁ VIII. Termin wykonania zamówienia	14

ROZDZIAŁ X. Oświadczenia lub dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu	16

ROZDZIAŁ XI. Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami	17

ROZDZIAŁ XII. Wymagania dotyczące wadium	18

ROZDZIAŁ XIII. Termin związania ofertą	18

ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu przygotowania ofert	19

1.	Wymagania podstawowe:	19

2.	Forma oferty	19

3.	Zawartość oferty	20

ROZDZIAŁ XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	22

ROZDZIAŁ XVI. Opis sposobu obliczania ceny	22

ROZDZIAŁ XVII. Informacja dotycząca walut obcych	23

ROZDZIAŁ XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty	23

ROZDZIAŁ XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	23

ROZDZIAŁ XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	24

ROZDZIAŁ XXI. Istotne warunki umowy	25

ROZDZIAŁ XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania	26

ROZDZIAŁ XXIII. Podwykonawstwo	26

ROZDZIAŁ XXIV. Wykaz załączników do SIWZ	26

Załącznik nr 1	27

Załącznik nr 1a	29

Załącznik nr 2	30

Załącznik nr 3	31

Załącznik nr 4	32

# ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Nazwa:		Gmina Rozprza

Adres: 	Al. 900 – lecia 3

97 – 340 Rozprza

Telefon: 	(0-44) 649-61-08

Telefaks: 	(0-44) 615-80-06

REGON: 	590648008

NIP:   			771-26-57-591

e-mail	zamowienia@rozprza.pl

# ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro 
a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 cyt. ustawy).

# ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia

Uwaga:

Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane 
na stronie internetowej zamawiającego www.bip.rozprza.pl

Przedmiotem zamówienia jest budowa palcu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola 
w Rozprzy, w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – CPV 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych i pozostałych nawierzchni utwardzonych zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania - CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

- Wykonanie nasadzeń i oświetlenia ogrodowego na terenie otaczającym plac zabaw i budynek przedszkola - CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

- Dostawa i montaż urządzeń – CPV 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

Uwaga:

Budynek  widniejący na mapie sytuacyjno – wysokościowej zostanie przekazany do użytkowania 
od 01.09.2009 r. i będzie obiektem w pełni funkcjonującym. W związku z powyższym wykonawca organizując plac budowy zobowiązany jest w szczególności do  zapewnienia możliwości bezpiecznego dojazdu i dostępu do przedszkola użytkownikom oraz będzie na bieżąco współpracował w tym zakresie z dyrekcją przedszkola. Wykonawca w sposób szczególny zabezpieczy teren poprzez ogrodzenie placu budowy i zaplecza, oświetlenie placu budowy, oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu do nich osobom postronnym w szczególności dzieciom.

Wykonawca od daty protokólarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokólarnego przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

Dokumentacja projektowa musi zawierać (wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw z uwzględnieniem parametrów technicznych [stref bezpieczeństwa] urządzeń zabawowych wymienionych w SIWZ wraz z projektem urządzenia zieleni i oświetlenia ogrodowego terenu otaczającego plac zabaw i budynek przedszkola):

- Opracowanie dwóch wariantów rozwiązań architektonicznych – rozmieszczenie urządzeń, kompozycja zieleni, oświetlenie ogrodowe – w celu wyboru i akceptacji przez zamawiającego wariantu do realizacji.

- Projekt zagospodarowania terenu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 . ustawy z dnia 7 lipca 19994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118).

- Opis techniczny zgodny z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 19994 r. prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118).

UWAGA:

Zamawiający przekaże wykonawcy mapę do celów projektowych.

Ponadto zamawiający informuje, że dokonał zgłoszenia utwardzenia terenu wokół stref bezpieczeństwa.

Urządzenia:

Wszystkie projektowane urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty zakładów kontroli jakości i bezpieczeństwa (np. niemiecki TUV, polski COBRABID). Urządzenia te powinny być montowane na placu zabaw w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Rozmieszczenie poszczególnych elementów należy zaplanować z zachowaniem stref bezpieczeństwa, które również powinny być określone przez producenta. Strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń zaprojektować w taki sposób, aby się nie pokrywały, gdyż zagraża to bezpieczeństwu dzieci bawiących się na placu. Dla umożliwienia swobodnej zabawy, między strefami poszczególnych urządzeń, zachować odpowiednie odległości. Na terenie między strefami bezpieczeństwa zastosować nawierzchnię trawiastą. Należy stosować materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118).

Nawierzchnia placu zabaw:

Nawierzchnie na placu zabaw zaprojektować tak aby amortyzowały upadki i były dostosowane do potrzeb. Rodzaj zastosowanej nawierzchni dobrać odpowiednio do wysokości swobodnego upadku z urządzenia. Należy zastosować nawierzchnię elastyczną typu Flexi-Sep lub równoważną.

Normy dotyczące bezpieczeństwa na placach zabaw:

■ PN-EN 1176-1: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

■ PN-EN 1176-2: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,

■ PN-EN 1176-3: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni,

■ PN-EN 1176-4: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych,

■ PN-EN 1176-5: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli,

■ PN-EN 1176-6: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących,

■ PN-EN 1176-7: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

■ PN-EN 1176-10: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw,

■ PN-EN 1176-11: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Norma dotycząca nawierzchni:

■ PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- w zakresie wykonania dokumentacji projektowej:

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,

- uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień (zamawiający dokonał zgłoszenia utwardzenia terenu wokół stref bezpieczeństwa)

- w zakresie budowy placu zabaw :

- zagospodarowanie terenu placu zabaw - zgodnie z dokumentacją,

- dostawę i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym 
i opracowaną dokumentacją projektową,

- termin gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia 36 m-cy od dnia odbioru robót,

- za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia uważa się dzień odbioru robót potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

Wszystkie elementy Placu Zabaw powinny być wykonane i zamontowane zgodnie 
z obowiązującymi normami dotyczącymi budowy placów zabaw (PN-EN 1176-1 do 1176-7,1177) oraz opracowanymi przez producenta na ich podstawie specyfikacjami wykonania 
i montażu. Odległości montażowe zgodne z planszą wytyczeniową. W przypadku zastosowania zamiennika urządzenia powinna zostać sprawdzona minimalna strefa bezpieczeństwa wynikająca ze specyfikacji technicznej producenta. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

ZIELEŃ:

W przypadku dokonywania ewentualnych nasadzeń niewymienionych w projekcie należy unikać następujących roślin:

■ wawrzynek wilczełyko,

■ ostrokrzew kolczasty,

■ złotokap zwyczajny,

■ cis pospolity,

■ modrzewnica zwyczajna,

■ trzmielina zwyczajna,

■ bluszcz,

■ jałowiec,

■ szakłak pospolity,

■ rododendron,

■ robinia akacjowa

■ konwalia majowa,

■ ostróżka ogrodowa,

■ ciemiernik,

■ mak lekarski,

■ psianka czarna.

Niebezpieczne rośliny egzotyczne nie zostały ujęte w powyższym zestawieniu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trawników siewem w pasach wzdłuż obrzeży oraz w miejscach uszkodzenia nawierzchni trawiastej przez prowadzone prace budowlane.

Opis elastycznej nawierzchni typu FLEXI-STEP (lub równoważnej):

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa standardowo występująca w elementach 
o wymiarach 500x500mm.

Nawierzchnia musi być wodoprzepuszczalna, składać się z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Opcjonalnie płytka może być pokryta warstwą kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia cześć płytki powinna być gładka po obwodzie sfrezowana. Spód płytki powinien składać się maksymalnie z 16 wystających kwadratowych, gładkich pól imitujących „tabliczkę czekolady”. Nie dopuszcza się do stosowania płytek posiadających więcej niż 16 wystających pół lub zamiast nich wgłębień gdyż jakość produktu ulegnie wyraźnemu pogorszeniu a także nie gwarantuje stabilnego osadzenia na podłożu.

Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu karbowanych okrągłych kołków montażowych o długości nie mniejszej niż 9,5cm. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.

1. Wymagane minimalne parametry nawierzchni:

| l.p. | Nazwa | wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materiał - granulat gumowy - poliuretan | 90% 10% |
| 2 | Waga | ≥ 30 kg/m2 |
| 3 | Twardość – wsp. Shore A | 65-70 |
| 4 | Gęstość poprzeczna | ≥ 780 kg/m³ |
| 5 | Wytrzymałość na rozciąganie | 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A) |
| 6 | Wydłużenie przy zerwaniu | 1/A 71% (DIN 53571/A) |
| 7 | Odporność na rozdzieranie | brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % wydłużenie) |
| 8 | Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temperaturze | brak pęknięć (24h, temp. -40ºC) |
| 9 | Ognioodporność | klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102 |
| 10 | Współczynnik przepuszczania ciepła | 1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6 |
| 11 | Wartość przewodzenia ciepła | 0,08 W/m2 k |
| 12 | Współczynnik rozpuszczalności | zgodny z normą EN 71 |
| 13 | Trwałość | odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników |
| 14 | Oporność powierzchniowa | min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V) |
| 15 | Mrozoodporność | brak rozdarcia (65 ShA) |

2.  Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat na bezpieczeństwo upadku uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

- Karta techniczna produktu

- Gwarancja na minimum 24 miesiące potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela

3.  Charakterystyka podbudowy stref bezpiecznych o powierzchniach określonych przy wskazanych w SIWZ urządzeniach:

Elementy nawierzchni FLEXI-STEP mogą być instalowane na równych i stabilnych podłożach np. wylewka betonowa lub zagęszczone kruszywa. Powierzchnia utwardzenia będzie wynikała z określonych prze wykonawcę niezbędnych stref bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

W przypadku podbudowy betonowej należy wykonać odpowiednio wyprofilowane spadki podłużne i poprzeczne, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).

Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, pyłu, szorstka, nie posiadać  odspojonych odłamków.

Pozostały teren zagospodarowany trawnikiem, zielenią.

4.  Przykładowa konstrukcja nawierzchni - wariant I:

- elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP	gr. 40 cm

- beton B20 (ze spadkiem 1,0%)		gr. 12cm

- piasek zagęszczony do Id > 0,5 		gr. 15 cm

- grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Przykładowa konstrukcja nawierzchni - wariant II:

- elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP	gr. 4,0 cm

- warstwa wyrównawcza kliniec 0-4mm 	gr. 3cm

- kruszywo łamane 8-16mm 		gr. 15 cm

- grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Nawierzchnia FLEXI-STEP obramowane będą elastycznym obrzeżem FLEXI-STEP o wymiarach 1000x250x50mm lub betonowym z elastyczną nakładką o wymiarach 1000x280x60mm na ławie betonowej zwykłej. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.

UWAGA:

Przy projektowaniu placu zabaw należy przewidzieć kolizję ze studniami rozdzielaczowymi instalacji dolnego źródła. Lokalizacja studni pokazana jest na Rys. 2 Projekt zagospodarowania – dolne źródło.

Projekt zagospodarowania działki nr 511 w Rozprzy dla „Budowy Przedszkola w Rozprzy” Rys. nr 1.

Wykaz urządzeń:

- Zestaw zabawowy  Nicpoń 2 lub równoważny – 1 szt. –  W skład zestawu wchodzą:

| nazwa elementu | szt. | wymiary [m] dł. x szer. x wys. |
| --- | --- | --- |
| Zjeżdżalnia | 1 | 2,70 x 0,55 x 1,10 |
| wieża główna | 2 | 1,00 x 1,00 x 3,30 |
| drabinka do wieży mała | 1 | 0,40 x 0,80 x 0,80 |
| pomost wysoki | 1 | 2,00 x 2,00 x 1,85 |
| pomost średni | 1 | 1,00 x 1,00 x 1,60 |
| pomost niski | 1 | 1,00 x 1,00 x 0,55 |
| pomost skośny krótki | 1 | 1,30 x 1,00 x 0,50 |
| pomost wiszący | 1 | 2,50 x 1,20 x 1,40 |
| pomost z belką | 1 | 2,50 x 1,20 x 1,40 |
| przejście rurowe wysokie | 1 | 1,10 x 1,00 x 2,00 śr. Rury 0,50 |
| ścianka wspinaczkowa dwunarożnikowa wysoka | 1 | 1,00 x 0,50 x 1,10 |
| drabinka pozioma | 1 | 2,00 x 1,00 x 2,10 |
| przeplotnia | 1 | 2,10 x 0,18 x 2,10 |
| Przeplotnia sznurowa | 1 | 2,10 x 0,18 x 2,10 |

2. Huśtawka sprężynowa 1 szt – jak na rysunku lub podobna

Wymiary: 0,7 x 0,30 m, wysokość: 0,50 m, średnica strefy bezpieczeństwa: 3,00 m

3. Huśtawka sprężynowa 1 szt – jak na rysunku lub podobna

Wymiary: 0,90 x 0,30 m, wysokość: 0,50 m, średnica strefy bezpieczeństwa: 3,00 m

4. Huśtawka sprężynowa 1 szt – jak na rysunku lub podobna

Wymiary: 2,00 x 0,30 m, wysokość: 0,50 m, wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 3,00 m

5. Huśtawka sprężynowa 1 szt – jak na rysunku lub podobna

Wymiary: 0,90 x 0,30 m, wysokość: 0,50 m, średnica strefy bezpieczeństwa: 3,00 m

6. Huśtawka sprężynowa 1 szt – jak na rysunku lub podobna

Wymiary: 0,90 x 0,30 m, wysokość: 0,50 m, średnica strefy bezpieczeństwa: 3,00 m

7. Huśtawka sprężynowa 1 szt – jak na rysunku lub podobna

Wymiary: 0,85 x 0,30 m, wysokość: 0,50 m, średnica strefy bezpieczeństwa: 3,00 m

8. Huśtawka sprężynowa 1 szt – jak na rysunku lub podobna

Wymiary: szerokość: 0,65 m / wysokość: 0,80 m, średnica strefy bezpieczeństwa: 3,00 m

9. Huśtawka sprężynowa 1 szt – jak na rysunku lub podobna
Wymiary: długość: 1,00 m / szerokość: 0,50 m / wysokość: 1,20 m, średnica strefy bezpieczeństwa: 3,00 m

10. Karuzela 1 szt. – jak na rysunku lub podobna

średnica: 1,50 m, średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

MATERIAŁY: Podest – Blacha aluminiowa ryflowana. Rury – Stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna

11. Karuzela 1szt. – jak na rysunku lub podobna

Wymiary średnica: 1,50 m, średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

MATERIAŁY: Podest – Blacha aluminiowa ryflowana, Talerz do odpychania się – stal nierdzewna, Rury – Stal nierdzewna, Siedziska – Sklejka wodoodporna malowana farbą akrylową.

12. Ciuchcia + wagonik – wymiary: długość – 530cm, szerokość 110cm, wysokość 165cm - 1kpl – jak na rysunku lub podobna

13. Piaskownica 1szt. – jak na rysunku lub podobna

14. Piaskownica 1szt. – jak na rysunku lub podobna

15. Huśtawka podwójna – 4szt. – siedziska mieszane(fotelik gumowany z łańcuszkiem, deska gumowana) – jak na rysunku lub podobne

16. Huśtawka pojedyncza – 2szt. - fotelik gumowany z łańcuszkiem– jak na rysunku lub podobne

17. Huśtawka wagowa – 2szt. – jak na rysunku lub podobne

Wymiary: 3,00 x 0,40 m, wysokość: 0,50 m , wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 2,40 m

18. Ławka przenośna – 5szt. – jak na rysunku lub podobna
wymiary całkowite: 1,70 x 0,65 m, wysokość siedziska: 0,40 m, wysokość całkowita: 0,80 m

19. Ławo-stół – 10szt. – jak na rysunku lub podobne

wymiary całkowite: 1,60 x 1,40 m, wysokość siedziska: 0,30 m, wysokość całkowita: 0,80 m

20. Karuzela – 1szt. wymiary: średnica 180cm, średnica strefy bezpieczeństwa 6,20m– jak na rysunku lub podobne

21. Równoważnia – 1szt. – jak na rysunku lub podobna. Wymiary: 3,65 x 2,00 m, wysokość: 0,30 m

22. Komin – 1szt. – jak na rysunku lub podobny

Wymiary średnica: 1,00 m, wysokość: 2,10 m, średnica strefy bezpieczeństwa: 5,00m

23. Tablica informacyjna – 1szt. –wysokość: 1,90 m

24. Kosz na śmieci – wymiary: wysokość 100cm, średnica 50cm -   5szt

Elementy zabawowe:

- Urządzenia zabawowe muszą być wykonane z wysokogatunkowego drewna klejonego, impregnowanego ciśnieniowo lub wysokogatunkowej tarcicy, bezrdzeniowej, impregnowanej metodą próżniowo- ciśnieniową lub stalowe cynkowane metodą ogniową oraz malowane wysokogatunkowymi farbami odpornymi na czynniki atmosferyczne. Wszystkie urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. Montaż urządzeń wykonany przez wykwalifikowanych pracowników oraz wyłącznie na systemowych elementach kotwiących.

- Wszystkie środki chemiczne użyte do malowania i konserwacji muszą posiadać stosowny atest higieniczny.

- Burty, daszki i sprężynowce muszą być wykonane ze sklejki wodoodpornej.

- Elementy metalowe typu drążki i poręcze malowane proszkowo.

- Ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy nierdzewnej.

- Metalowe akcesoria pomocnicze i łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej.

- Wypełnienie piaskownicy - zastosować piasek kwarcowy biały o frakcji 1,5 -3mm i grubości 30cm, bez części pylastych.

Wszystkie podane nazwy własne, kody i nazwy producentów są podane w celu określenia wyglądu i charakteru elementu. Dopuszcza się użycie elementów innego producenta pod warunkiem zachowania wszelkich istotnych cech produktu (wygląd, gabaryty, materiały, kolorystyka i parametry techniczno-wytrzymałościowe). Dopuszcza się zamianę proponowanych urządzeń na inne, równoważne rozwiązanie.

W przypadku zmiany należy przeanalizować cały układ pod kątem stref funkcjonowania urządzeń.

W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żaden obcy element wyposażenia, 
a nawierzchnia musi być jednorodna. Grubość warstwy amortyzującej nawierzchni bezpiecznej musi być zgodna (w strefie bezpieczeństwa) z wysokością swobodnego upadku danego urządzenia.

Dostawca urządzeń na plac zabaw powinien przekazać Inwestorowi w szczególności:

■ informację identyfikującą producenta (importera),

■ dokumentację techniczną, w której wskazany będzie sposób wyprodukowania sprzętu lub nawierzchni, zawierająca informację o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i listą zalecanych części zamiennych,

■ instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu,

■ instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy

urządzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,

■ certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 lub deklarację zgodności (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Każde urządzenie powinno posiadać kartę techniczną wykonania i montażu oraz konserwacji. Komplet powyższych kart po dokonaniu montażu należy przekazać Inwestorowi.

Ilekroć w dokumentacji technicznej występuje nazwa konkretnego produktu lub określenia sugerujące nazwy wyrobów konkretnych firm, należy uznać, iż podany jest produkt jako przykładowy, a zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji projektowej. Zastosowanie materiałów równoważnych nie może spowodować konieczności zmiany przyjętej technologii w dokumentacji projektowej.

# ROZDZIAŁ IV. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

# ROZDZIAŁ V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# ROZDZIAŁ VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# ROZDZIAŁ VII. Aukcja elektroniczna

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

# ROZDZIAŁ VIII. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 9 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym:

- Przekazanie dwóch wariantów rozwiązań architektonicznych – rozmieszczenie urządzeń, kompozycja zieleni, oświetlenie ogrodowe – w celu wyboru i akceptacji przez zamawiającego  jednego wariantu do realizacji: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w ciągu 2 dni od dostarczenia przez wykonawcę dwóch wariantów rozwiązań architektonicznych dokona wyboru jednego z nich o czym powiadomi wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania gotowego  projektu w ciągu 7 dni od powiadomienia go przez zamawiającego o wyborze wariantu.

- Dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi administracji budowlanej: w ciągu 16 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi administracji budowlanej w krótszym terminie.

ROZDZIAŁ IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) 	Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć następujący dokument:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówień,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, które rodzajem i wartością  odpowiadają złożonej ofercie tj.: zamówienie o wartości min. 100 000 zł brutto (każde), polegające na wykonaniu placów zabaw z nasadzeniami zieleni. W celu potwierdzenia, iż zamówienie zostało wykonane należycie należy dołączyć protokół odbioru końcowego lub referencje - wg załącznika nr 3.

  - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień wg załącznika nr 4. W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot do załącznika nr 4 należy dołączyć jego pisemne zobowiązanie.

Wykaz osób, które przy realizacji zamówienia będą pełnić samodzielne funkcje jako:

- kierownik robót w branży budowlanej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej oraz aktualne zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- kierownik robót ogrodniczych – osoba ta musi poosiadać wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo lub tereny zielone.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujący dokument:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie 
do treści art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujący dokument:

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie 
do treści art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie 
w oparciu o informacje zawarte w złożonych wraz z ofertą dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z warunków wymaganych od wykonawców skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

# ROZDZIAŁ X. Oświadczenia lub dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

      - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich.

      - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że;

a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) 	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy,

c) 	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

      - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

      - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
wg załącznika nr 2.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich.

      - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówień,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, które rodzajem i wartością  odpowiadają złożonej ofercie tj.: zamówienie o wartości min. 100 000 zł brutto (każde), polegające na wykonaniu placów zabaw z nasadzeniami zieleni. W celu potwierdzenia, iż zamówienie zostało wykonane należycie należy dołączyć protokół odbioru końcowego lub referencje - wg załącznika nr 3.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagany dokument był złożony przez jednego członka konsorcjum.

      - Referencje potwierdzające należyte wykonanie robót wykazanych w załączniku nr  3.

      - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień wg załącznika nr 4. W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot do załącznika nr 4 należy dołączyć jego pisemne zobowiązanie.

Wykaz osób, które przy realizacji zamówienia będą pełnić samodzielne funkcje jako:

- kierownik robót w branży budowlanej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej oraz aktualne zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- kierownik robót ogrodniczych – osoba ta musi poosiadać wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo lub tereny zielone.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale IX SIWZ oraz złożyć dokumenty w sposób opisany w rozdziale X niniejszej SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają 
do oferty ustanowione pełnomocnictwo.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

# ROZDZIAŁ XI. Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami

    - W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem na nr (0-44) 615-80-06 lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@rozprza.pl z zastrzeżeniem, że każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

    - W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemuje się, 
iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez wykonawcę lub adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.

    - Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane 
na stronie internetowej zamawiającego.

    - Adres strony internetowej zamawiającego www.bip. rozprza.pl

    - Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem, że wykonawca zwróci się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

    - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom pisemnie lub faxem lub drogą elektroniczną, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej www.bip.rozprza.pl

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

    - Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna.

    - Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane za pomocą faksu będą złożone 
w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.

    - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 800 - 1500 w dni powszednie od poniedziałku do piątku:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Marzena Kacperczyk - tel. 0-44 615-80-54, wew. 13,

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej Joanna Zając - tel. 0-44 615-80-54, wew. 12.

    - W przypadku, gdy zostanie złożony do zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin a wykonawca napisze oświadczenie z tej czynności.

# ROZDZIAŁ XII. Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.

- Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium 
w wysokości 5.000,00 PLN.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

  - pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr  82 8973 0003 0010 0000 0286 0004. Uwaga:   na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony na budowę palcu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola w Rozprzy,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

  - Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu wpłaconym przelewem należy przekazać za pokwitowaniem do Urzędu Gminy, do pokoju nr 16, a do oferty załączyć kserokopię.

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 13.08.2009r. 
do godz. 10:00. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

# ROZDZIAŁ XIII. Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, na co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu przygotowania ofert

## Wymagania podstawowe:

  - Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona w formie lub na druku  „formularza oferty” – wzór stanowi załącznik nr 1

  - Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

UWAGA:

Za podpis osoby uprawnionej  uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty w formie oryginału.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.

  - Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.

  - Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego.

  - Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych, jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Zmiana i wycofanie oferty:

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone 
w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Forma oferty

- Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

- Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest 
do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

- Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem, zawierającą następujące oznaczenie:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

Oferta w: przetargu nieograniczonym

Na:  przetarg nieograniczony na budowę palcu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola w Rozprzy

Nie otwierać przed: 13.08.2009 r., godz. 10.15

Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwa i adres wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi.

- W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do…. 
do dnia … do godz….

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione 
są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

## Zawartość oferty

    - KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

- Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wg załącznika nr 1;

- Zestawienie kalkulacyjne elementów oferty – wg załącznika nr 1a;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt  3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że:

      - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

      - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

      - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, wlaściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówień,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, które rodzajem i wartością  odpowiadają złożonej ofercie tj.: zamówienie o wartości min. 100 000 zł brutto (każde), polegające na wykonaniu placów zabaw z nasadzeniami zieleni. W celu potwierdzenia, iż zamówienie zostało wykonane należycie należy dołączyć protokół odbioru końcowego lub referencje - wg załącznika nr 3.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagany dokument był złożony przez jednego członka konsorcjum.

- Referencje potwierdzające należyte wykonanie robót wykazanych w załączniku nr  3.

- Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień wg załącznika nr 4. W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot do załącznika nr 4 należy dołączyć jego pisemne zobowiązanie.

Wykaz osób, które przy realizacji zamówienia będą pełnić samodzielne funkcje jako:

- kierownik robót w branży budowlanej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej oraz aktualne zaświadczenie  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- kierownik robót ogrodniczych – osoba ta musi poosiadać wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo lub tereny zielone.

- Dowód wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.

- Stosowane pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez notariusza).

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza).

# ROZDZIAŁ XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Rozprza

Al. 900-lecia 3  (pok. 13)

97-340 Rozprza

nie później niż do 13.08.2009 r. do godz. 10.00 .

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się                  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Rozprza

Al. 900-lecia 3 (pok. 13)

97-340 Rozprza

w dniu 13.08.2009r. o godz. 10.15.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin realizacji, okres gwarancji, warunki płatności.

- Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

- W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.

# ROZDZIAŁ XVI. Opis sposobu obliczania ceny

- Przyjętą formą rozliczenia wykonania niniejszego zamówienia jest ryczałt.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. W ofercie należy wycenić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami a wynikającymi z zakresu robót. Każdy z wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących na obiekcie.

- Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto za wykonanie całego zamówienia. Tak obliczona cena brutto, zamieszczona w formularzu oferty, będzie ceną oferty, którą zamawiający będzie brał pod uwagę podczas porównywania ofert.

- Cena ofertowa wykonawców krajowych powinna być podana następująco:

Cena netto (bez VAT).

Stawka podatku od towarów i usług (VAT).

Cena brutto (z VAT).

- Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich. Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie zostaną odrzucone.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.).

- Cena ofertowa wykonawców zagranicznych, tzn. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: cena ofertowa musi zawierać cenę netto w złotych polskich.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy, (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców zagranicznych).

- Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto oferowanej przez wykonawców zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT zgodnie z zapisami art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj.: jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ROZDZIAŁ XVII. Informacja dotycząca walut obcych

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

# ROZDZIAŁ XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty

- Do oceny ofert zakwalifikowanych, jako nieodrzucone zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

- Sposób oceny ofert – opis kryterium:

  - Cena – 100%

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

C min

C= --------------- x 100%  x 100

C b

gdzie:

C         - wartość punktowa danej oferty

C min   - oferowana najniższa cena

C b  - cena oferty badanej

- Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium (jest najtańsza).

- W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

# ROZDZIAŁ XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty (ZP – 12) wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (ZP – 21),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego ( art. 92 ust 1 ustawy p.z.p.).

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej www.bip.rozprza.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w termie  określonym w art. 94 ustawy p.z.p., nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 93 ust 1 ustawie p.z.p.

# ROZDZIAŁ XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr  82 8973 0003 0010 0000 0286 0004. Uwaga: 
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Zabezpieczenie – przetarg nieograniczony na budowę palcu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola 
w Rozprzy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu – odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, najpóźniej w dacie podpisania umowy. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu należy przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu;

- Zamawiający zwróci wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy, w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego wykonania robót, z którą uznana będzie data spisania protokołu ostatecznego odbioru robót.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30 % wniesionego w formie pieniężnej zabezpieczenia, która zostanie zwrócona wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz należy je złożyć do Urzędu Gminy, do pokoju nr 17, najpóźniej w dacie podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia wygaśnie samoczynnie w części wynoszącej 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia uznania przez zamawiającego wykonanego zamówienia za należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia w wysokości 30 % wymaganego zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i wygaśnie nie wcześniej niż w terminie wskazanym w pkt 3.

- W związku z powyższym zaleca się aby zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, zostało wystawione przez gwaranta lub poręczyciela w formie odrębnych dokumentów gwarancji lub poręczenia, z ważnością obejmującą co najmniej wskazane wyżej okresy oraz w wysokościach proporcjonalnych do określonych wyżej progów procentowych.

# ROZDZIAŁ XXI. Istotne warunki umowy

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych 
w załączonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy.

Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów istotnych postanowień umowy wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy p.z.p.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zawartej z wykonawcą umowie. Zmiany będą możliwe w następujących sytuacjach:

- Termin ustalony w umowie może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót.

W związku z wystąpieniem ww. przypadków opóźniających wykonanie umowy strony ustalą nowe terminy  realizacji robót, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej a tym samym w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

# ROZDZIAŁ XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (protest art. 180 - 183, odwołanie art. 184 – 193a, skarga art. 194 - 198) przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może wnieść protest.

- Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy 
o zamówienie publiczne.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

a) Opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) Odrzucenia oferty

- Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa UZP.

# ROZDZIAŁ XXIII. Podwykonawstwo

1.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi
w formularzu ofertowym.

2.	Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

# ROZDZIAŁ XXIV. Wykaz załączników do SIWZ

| Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr |  | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr | 1a | Zestawienie kalkulacyjne elementów oferty |
| Załącznik nr |  | Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr |  | Doświadczenie zawodowe |
| Załącznik nr |  | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

# Załącznik nr 1

##### FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa palcu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.341-13/09

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

- zamówienie(a) wykonam w terminie: 9 tygodni od daty zawarcia umowy w tym:

      - Przekazanie dwóch wariantów rozwiązań architektonicznych – rozmieszczenie urządzeń, kompozycja zieleni, oświetlenie ogrodowe – w celu wyboru i akceptacji przez zamawiającego  jednego wariantu do realizacji: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

      - Dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi administracji budowlanej: w ciągu 16 dni od dnia zawarcia umowy.

- oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za cenę ryczałtową:

Cena łączna ..............................zł netto + VAT ..…  % = ........................................zł brutto

słownie złotych brutto ……...............................................................................................

w tym:

| Opis | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw z uwzględnieniem parametrów technicznych (stref bezpieczeństwa) oraz urządzeń zabawowych zgodnie z SIWZ |  |  |  |
| Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych i pozostałych nawierzchni utwardzonych zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania, |  |  |  |
| Dostawa i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z załącznikiem 1a |  |  |  |
| Wykonanie nasadzeń i oświetlenia ogrodowego na terenie otaczającym plac zabaw i budynek przedszkola |  |  |  |

- warunki płatności: przelew bankowy w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury,

- niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

- udzielam 36 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu odbioru,

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej 
w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm) wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1 |  |  |  |

- następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

| l.p. | Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1 |  |

- Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach.

5. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Nazwisko i imię oraz podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

(*) – niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 1a

Zestawienie kalkulacyjne urządzeń zabawowych

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa palcu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.341-13/09

| Element zamówienia | Typ/model, producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw zabawowy |  | 1 |  |  |  |  |
| Huśtawka sprężynowa |  | 8 |  |  |  |  |
| Karuzela |  | 2 |  |  |  |  |
| Ciuchcia + wagonik |  | 1 |  |  |  |  |
| Piaskownica |  | 2 |  |  |  |  |
| Huśtawki |  | 6 |  |  |  |  |
| Huśtawka wagowa |  | 2 |  |  |  |  |
| Ławka przenośna |  | 5 |  |  |  |  |
| Ławo stół |  | 10 |  |  |  |  |
| Karuzela |  | 1 |  |  |  |  |
| Równoważnia |  | 1 |  |  |  |  |
| Komin |  | 1 |  |  |  |  |
| Tablica informacyjna |  | 1 |  |  |  |  |
| Kosz na śmieci |  | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Oświadczamy,  iż wyżej wymienione (oferowane) urządzenia posiadają stosowne atesty 
i certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 lub deklarację zgodności (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Każde urządzenie posiada kartę techniczną wykonania i montażu oraz konserwacji.

Podpis(y):

| Miejscowość i data | Nazwisko i imię oraz podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa palcu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.341-13/09

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj.:

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my)  potencjałem  technicznym, 
i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 
do wykonania zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Nazwisko i imię oraz podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 3

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa palcu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.341-13/09

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, co najmniej dwa zamówienia, które rodzajem i wartością  odpowiadają złożonej ofercie tj.: zamówienie o wartości min. 100 000 zł brutto (każde), polegające na wykonaniu placów zabaw z nasadzeniami zieleni.

| Nazwa i adres zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Miejsce wykonywania zamówienia oraz zakres zamówienia | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek miesiąc rok | koniec miesiąc rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączam(y) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień (protokoły odbioru końcowego lub referencje).

3. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Nazwisko i imię oraz podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa palcu zabaw i urządzenie zieleni na terenie przedszkola w Rozprzy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.341-13/09

1. Zamawiający:

Gmina Rozprza

Al. 900-lecia 3

97-340 Rozprza

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię | Rola w realizacji zamówienia | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Uwaga: Należy załączyć kserokopie wymaganych uprawnień i dokumenty potwierdzające przynależność do OIIB.

W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot 
do załącznika należy dołączyć jego pisemne zobowiązanie.

3. Podpis(y):

| Miejscowość i data | Nazwisko i imię oraz podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.

Cena oferowana przez wykonawcę zgodnie z zapisami rozdziału XVI SIWZ- opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od składu.